## Slide 1: Automatisierte Aufnahme der Drehmoment-Kennlinie eines Propellers mit Brushless-Motor
Jan Dreiskemper, Fabian Stingl, Ibrahim Bagci, Christian Schroll

## Slide 2: Motivation
[1]
Notes: Drohnen werden immer beliebter
Auswahl von Motor und Propeller wichtig
Effizienz durch Motor-Propeller-Paarung
Vermessungskonzept wurde entwickelt
Messung wichtigster charakteristischer Größen

## Slide 3: Aufgabenstellung
Motorwellenmomentmessung
    Mechanisch
    Elektrisch
Motordrehzahlmessung
    Mechanisch
    Elektrisch
Notes: Messstand gegeben. Drehzahl und Drehmmoment auf Basis von elektr. Größen (U,I) abzuschätzen
Relevanten Größen wurden Identifiziert
Die zwei kritischen Werte: Motordrehzahl und Drehmoment an der Motorwelle
Im Flug Auswertung angestrebt ->
Elektrisch Messung FÜR im Flug umsetzen
Mechanisch Messung FÜR Validierung

## Slide 4: Gliederung
Grundlagen
Konzept Entwicklung
Prüfstand und Datenaufzeichnung
Auswertungen und Ergebnisse
Notes: Grundlagen
Konzept Entwicklung
Prüfstand und Datenaufzeichnung
Auswertungen und Ergebnisse

## Slide 5: Grundlagen BLDC
Bürstenloser DC Motor (kurz BLDC)
[2]
[3]
Notes: Bürstenlose Gleichstrom-Motoren (DC) oder kurz BLDC-Motoren:
-hoher Wirkungsgrad,
-geringer Wartungsaufwand
Simple
Robust
-geringes Gewicht & Hohe Leistung
-> Daher besonders beliebt bei Drohnen
Rechts:
Aufbau: Spulen sind im Stator und Rotor besteht aus Permanentmagneten
Ähnliche Funktion wie Synchronmaschine
Bild 3-Phasen Motor mit Permanentmagnet, 6 Transistoren, 3 auf High, 3 auf Low, 1 pro Phase
Kommutierung (Vorgang, bei dem ein Stromfluss von einem Zweig zum anderen übergeht) erfolgt über Halbbrückenschaltung, wie dargestellt.
Einfachste Form der Schaltlogik basiert auf Blockkommutierung
Es werden nur zwei Phasen durchgeschaltet
Eine High, eine Low, eine nicht verbunden (floating)
Das durchschalten ist abhängig, von der Rotorposition
Rotorposition kann mit Sensoren gemessen werden (typischerweise Hall Sensoren), geht aber auch Sensor los (durch Messung der inudzierten Spannung an der floating Phase)
Unser Motor in der Arbeit ist Sensorlos.
Schaltlogik wird mit Hilfe eines Electronic Speed Controller (ESC) realisiert.

## Slide 6: Kommutierung
Schaltzyklus einer Phase
Notes: - Wir schauen uns genauer an, wie die Motorsteuerung genauer aussieht
- Hier ein Schaltzyklus.
- Phasenspannung wird moduliert.
Für Drehzahlsteuerung wird Pulsweitenmodulation (auch PWM) für Schaltsequenz verwendet.
PWM: Verringerung der durchschnittlichen Leistung eines elektrischen Signals, indem es effektiv in diskrete Teile zerlegt wird
Trapezförmiger Verlauf
High: Eine Seite geschaltet
Low: PWM Signal zum Drosseln des Motors
Blockkommutierung:
2 Phasen sind durchgeschaltet
Um zu drosseln; kann man PWM nutzen

## Slide 7: Kommutierung
Schaltzyklus einer Phase
Notes: - Wir schauen uns genauer an, wie die Motorsteuerung genauer aussieht
- Hier ein Schaltzyklus.
- Phasenspannung wird moduliert.
Für Drehzahlsteuerung wird Pulsweitenmodulation (auch PWM) für Schaltsequenz verwendet.
PWM: Verringerung der durchschnittlichen Leistung eines elektrischen Signals, indem es effektiv in diskrete Teile zerlegt wird
Trapezförmiger Verlauf
High: Eine Seite geschaltet
Low: PWM Signal zum Drosseln des Motors
Blockkommutierung:
2 Phasen sind durchgeschaltet
Um zu drosseln; kann man PWM nutzen

## Slide 8: Drehzahl-Erfassung - Mechanisch
Lichtsensor
LED
Fototransistor
Ausgang des Lichtsensors
- Rechtecksignal pro Umdrehung
[4]
Notes: Eine Möglichkeit: Mechanische Drehzahl zu messen, ist mit Hilfe eines Lichtsensors
Elektrisches Bauteil, bestehend aus LED und Fototransistor
Reflektion -> man benötigt zwei Reflektionswerte
Wechsel der Reflektionswerte führt zu Spannungsänderung am Ouput des Sensors
Signal: Bei jeder Umdrehung wird Rechteck-Signal erzeugt
Anzahl Flanken gibt Hinweis auf Drehzahl
Distanz der Flanken wiederspiegelt eine Drehung des Motors
Es entsteht pro Umdrehung eine positive Flanke, die dann vom Mikrocontroller erkannt werden kann.

## Slide 9: Drehmoment-Erfassung - Mechanisch
Wägezelle mit Plattform [5]
Notes: Wie bereits gesagt: Relevante Größe: Drehmoment an der Motorwelle
Eine Möglichkeit dieses Drehmoment zu messen, ist es über einen Hebelarm als Kraft in eine Wägezelle einzuleiten.
Wägezelle: Mechanisches Bauteil, welches Kraft in elektrisches Signal umwandelt
Dehnungsmessstreifen
Kraftvektor muss korrekt (rechtwinklig und mittig) eingeleitet werden, damit korrekte Messung stattfinden kann.
Verbiegung innerhalb der Wägezelle und somit Stauchung/Streckung innerhalb der DMS
Optional:
Im Gegensatz zur Drehzahl-Messung ist Kalibrierung notwendig
Kalibrierung mit Hilfe von zwei Gewichten
Annahme linearer Zusammenhang zwischen einwirk. Kraft und Ausgangssignal
~bei Minute 7

## Slide 10: Drehmoment - Elektrisch
Strom und Drehmoment sind proportional
Ankerstrom ➔ Phasenstrom
Zusammenhang DC-Strom wird auch untersucht
Notes: FABIAN
„BLDC Annahme“
Proportionaler Zusammenhang
Drehmomentkonstante
Ankerstrom entspricht Phasenstrom/AC-Strom
Auch DC Strom wird untersucht

## Slide 11: Phasenstrom
100%
10%
Notes: FABIAN
Messshunt in jeder Phase
->Hier eine Phase bei 100%
Ungefähr blockförmiger Verlauf
-> Einige Stromspitzen bei Schaltvorgängen
10% Gas
-> Mehr Schaltvorgänge mehr Stromspitzen
AC Strom zu Drehzahl linear
20 Messungen mit Osci mit jeweils mehreren Perioden für versch. Befehlsstellungen
Große Streuung, viele Ausreißer
Mittel…. An Regressionsgrade .> Viele Messungen gewisse Robustheit

## Slide 12: Verarbeitung Phasenstrom
Periodenerkennung
    Glätten
    Nulldurchgang
Aufteilen in pos. und neg. Teil
    neg. Teil mit -1 multiplizieren
Mittelwert mit 3/2 multiplizieren
Notes: FABIAN
Verarbeitung der einzelnen Oszi.-Screenshots
Periodenerkennung -> Glätten -> Nulldurchgang suchen
Aufteilung in pos. und neg. Teil
Wie fließt Strom? Als pos. Strom durch eine Phase und neg.
-> Da nur 1 Phase aufgenommen wird
-> neg. Teil mit -1
Mittelwert mal 3/2

## Slide 13: Drehzahl - Elektrisch
Phase zu Phase
    Spannung sinusförmig
Frequenz der Nulldurchgänge
Phase zu Phase
Geglättet
Notes: IBRAHIM
Einleitung der Folie: Wir haben nach Möglichkeit gesucht, die Drehzahl elektr. zu bestimmen
------------------------------------------------------------------------
- Die Phase zu Phase Spannung. ist direkt abhängig mit der elektr. Umdrehung des Motors
- Rechts nochmal dargestellt der geglättet Sinus förmige Verlauf der Phase zu Phase Spannung.
- Mithilfe der Nulldurchgänge wird die Periode erfasst die Rückschluss auf die Drehzahl führen kann

## Slide 14: Drehzahl Messkette
1.)
1.)
2.)
3.)
4.)
Notes: Einleitung der Folie: Im folgenden ist hier die realisierte Messkette schematisch dargestellt
---------------------------------
1) Werden 2 Phasenabgriffe U,V (referenziert auf 6v) über einen Spgs.Teiler heruntergesetzt
2) Mithilfe des Instr.Verstärkers wird die Phase zu Phase Spg. gebildet, indem die Differenz der
anliegenden Spannungen erzeugt wird
3) Anschließend wird ein Tiefpassfilter eingesetzt um die ungewollten hochfreq. PWM Eingriffe/Signalanteile
zu entfernen, man erhält reinen Sinus
4)Schmitt Trigger wird eingesetzt um das Signal zu binariseren, gleichzeitig Nutzung der Hysterese um robustere
Nulldurchgange zu erfassen. Ensteht Positives Signal in Relation zu Ground. Diese Signal anschließbar am
Mikrocontroller um somit auf die Drehzahl zurück zu schließen

## Slide 15: Teststand

## Slide 16: Teststand
1.)
2.)
3.)

## Slide 17: Messdaten Erfassung und Verarbeitung
Microcontroller
Mechanische Werte
  DC Strom und Spannung
  Oszilloskop
  Snapshots
  Phasen Strom
  Phase zu Phase Spannung

## Slide 18: Feature Vektor
Motor Parameter
    Motor ID, kV-Wert, Höhe, Durchmesser
Propeller Parameter
    Durchmesser, Pitch Winkel
Mechanische Größen
    Befehl, Drehzahl, Drehmoment
Elektrische Größen
    DC-Strom, DC-Spannung, Mittlerer Phasenstrom, Phasendrehzahl

## Slide 19: Auswertung Strom zu Drehmoment
Notes: DC:
33 DG Werte
Geringe Streuung, einige Ausreißer
Mittelwerte und Mediane sehr nah an Regressionsgerade
Daten sehen deutlicher aus als bei AC

## Slide 20: Vergleich AC und DC
Zusammenhang scheint bei beiden proportional zu sein
Gleiche Steigung
Konstante Differenz
Notes: 0,035
0,043
Mittelwerte von AC und DC gestrichelt und Regressionsgerade
Bei beiden scheinen Strom und Drehmoment linear zusammenzuhängen
Gleicher Proportionalitätsfaktor
Ungenauigkeiten in manchen Parameters
Konstante Differenz zwischen beiden -> Ursachen muss noch untersucht werden

## Slide 21: Validierung Elektrische Drehzahl
Vergleich gefiltertes Sinus- und Rechtecksignal
Ungefilterte Phase-zu-Phase-Spannung mit PWM Eingriffen
Notes: IBRAHIM
Rot Sinus sollte eig. Trapez
förmig -> BLAC Motor
Validierung elektr. Drehzahl
Einleitung der Folie: Nach der Realisierung der vorgestellten Messkette sind hier die relevanten Signale
verdeutlicht
----------------------------
- Links: ungefilterte Phase zu Phase Spg. erkennbar, dabei ist blau gestrichelt überlagerte PWM Eingriffe,
rot gestrichelt der Sinus Verlauf erkennbar
- rechts: sieht man den gefilteren Sinus und darunter das verarbeitet Rechtecksingnal was am Mikrocontroller
anliegt
-> Es ist klar und deutlich erkennbar, dass jeweils die Periode an der gleichen Stelle erfasstw ird
-> Somit ist das Signal gut geeignet für die Drehzahlerfassung

## Slide 22: Schlussfolgerung und Ausblick
Drehzahl
Echtzeit-Umsetzung auf Mikrocontroller
Drehmoment
BLDC Annahme gezeigt
Für AC Anker Strom
Auch für DC Strom
Ausblick
Aufbau eines vollen Datensets für weitere Untersuchung
DC Strommessung empfohlen
Notes: AC Phasenauswertung ist komplex, aufwändig und hochfrequent. Daher nicht geeignet für Echtzeit-Mikrocontroller-Realisierung. Benötigt entweder dedizierte Hardware oder Einsatz von FPGA

## Slide 23: Quellen
[1] | https://wingcopter.com/
[2] | https://www.hobbyporter.com/hobbyporter-2212-brushless-dc-motor-for-drone-airplane-rc-model-930kv-1000kv-1400kv-1800kv-2200kv-2450kv-gold_p0938.html
[3] | Jianwen Shao, Master Thesis - Direct Back EMF Detection Method for Sensorless Brushless DC. Blacksburg, Virginia: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and the State University, 2003.
[4] | https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/QR_QRE1113.GR.pdf
[5] | Prof. Dr. mont. Mario Kupnik, Skript Mess- und Sensortechnik. Darmstadt: Fachbereich für Elektrotechnik und Informationstechnik, TU-Darmstadt, 2020.

## Slide 24: Fragen